DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

RAILINE® di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio contro le cadute dall’alto idoneo per l’utilizzo contemporaneo di n.4 operatori e conforme alla norma tecnica EN 795 /  CEN TS 16415 / UNI 11578:2015 tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide) che consentano di eseguire l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

La conformità alle sopra citate norme tecniche dovrà essere attestata da Organismo Terzo notificato all'Unione Europea ed accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Su richiesta della committenza dovranno essere messe a disposizione relative relazioni di calcolo e rapporti di prova.

Dovranno essere preferibilmente del tipo RAILINE® della ditta SIAL SAFETY®, con carrello mobile con membrana in Teflon™  (senza cuscinetti a sfera) scorrevole su rotaia rigida in alluminio.

Se necessario andranno progettate, prodotte ed installate le carpenterie metalliche adeguatamente dimensionate e certificate per sopportare i carichi massimi previsti alle quali fissare la rotaia rigida.

Il sistema di ancoraggio contro le cadute dall’alto dovrà essere corredato di nota informativa riportante:

- schede tecniche dei prodotti;

- indicazioni per uso e manutenzione.

- istruzioni per esecuzione corretta posa;

- dichiarazioni di conformità EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578:2015 rilasciata

da ENTE TERZO certificato e notificato al MINISTERO;

-  scheda per la dichiarazione di corretta installazione;

-  istruzioni per identificazione dei riferimenti dei sistemi;

-  scheda registro utilizzi;

-  scheda registro ispezioni periodiche programmate.

I sistemi e dispositivi di ancoraggio forniti dovranno essere garantiti dal fabbricante, per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia, per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.) :

-  per una durata temporale di 10 anni dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

-  per un massimale complessivo di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro).

Il fabbricante del sistema di ancoraggio contro le cadute dall'alto dovrà prescrivere l'effettuazione dell’ispezione periodica programmata con intervalli non superiori ai due anni (come da norma UNI 11560:2014).