DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PER SCALA ANTICADUTA

SICURSCALE® di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di scala verticale anticaduta SICURSCALE®  conforme alla norma tecnica EN 14122 ed al D.M. 27.03.98 equipaggiata di dispositivo autobloccante a slitta conforme EN 353-1 che collega il moschettone assicurato all’imbracatura dell’operatore alla guida centrale del binario.

I moduli che compongono la scala sono prodotti  in alluminio per assicurare resistenza,

durabilità e garantire un appagante riscontro estetico.

Moduli componibili con potenzialità di altezza illimitata.

Caratteristiche:

- 3100 mm circa interasse massimo tra elementi di fissaggio alla struttura;

- 1000 mm distanza massima dal supporto di fissaggio;

- 400 mm larghezza;

- Pioli anti-sdrucciolo con ferma piede laterale;

- 260 Kg portata massima per gradino;

- Materiale ALLUMINIO;

- Disponibile su richiesta versione in acciaio INOX.

Garanzia R.C.T. Prodotto: 10 ANNI.

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro.